## Slide 1: IrDA, Bluetooth, WiFi, WiMAX
Łączność bezprzewodowa

## Slide 2: Infrared Data Association (IrDA)
Grupa, skupiająca kilkudziesięciu producentów sprzętu komputerowego.
Celem powstania było stworzenie i kontrolowanie międzynarodowych standardów transmisji danych w zakresie podczerwieni. Grupa ta opracowała firmowy system bezprzewodowej transmisji danych cyfrowych z wykorzystaniem promieniowania podczerwonego.
Jego elementy przeznaczone są przede wszystkim do tworzenia sieci tymczasowych, w których znajdują się komputery przenośne (laptopy, palmtopy).

## Slide 4: Charakterystyka
prosta i tania implementacją,
mały pobór mocy,
połączenia bezpośrednie typu punkt-punkt,
wolny i niepewny transferem danych.

## Slide 5: Usługi
przesył plików między komputerami,
drukowanie,
dostęp do zasobów sieci przewodowej,
transmisję danych i mowy między komputerem a telefonem komórkowym,
sterowanie urządzeniami telekomunikacyjnymi.

## Slide 6: Parametry
Parametr | Właściwości
Długość fali | 850 – 900 nm
Typ połączenia | punkt-punkt
Liczba kanałów | Jeden – do transmisji danych
Prędkość transmisji | obowiązkowo: 9,6 kb/s, opcjonalnie: 19,2 kb/s, 38,4 kb/s, 57,6 kb/s, 115,2 kb/s (IrDA 1.0 lub 1.1) oraz 0,1576 Mb/s, 1,152 Mb/s, 4 Mb/s (IrDA 1.1)
Zasięg i typ transmisji | maksimum 1 m, urządzenia muszą się „widzieć”, szerokość wiązki transmisji minimum 30°
Maksymalna liczba aktywnych urządzeń | 2 urządzenia
Multipleksacja | przestrzenna
Bezpieczeństwo na poziomie łącza | -----
Emulacja portu | szeregowy + równoległy

## Slide 7: Warstwy IrDA
Warstwę fizyczną (elekronika)
Warstwę IrLAP (retransmisja, kontrola potoku na niskim poziomie, detekcja błędów)
Warstwę IAS (inaczej informacja o dostępnych usługach)
Warstwę IrLMP (multiplexing)

## Slide 8: Warstwy opcjonalne
TinyTP – Tiny Transport Protocol (Kontrola przepływu danych przez połączenie, Sar (segmentacja oraz ponowny montaż))
IrOBEX – The Object Exchange Protocol (szeroki zakres różnych danych oraz rozkazów za pomocą sprecyzowanych i standardowych modeli)
IrCOMM – Emulacja szeregowego i równoległego portu
IrLAN – Local Area Network Access

## Slide 9: IrDA w Windowsie
SIR – szeregowe IrDA (115,2 Kbps) warstwy fizycznej. SIR jest zdefiniowany do krótkiego zasięgu (kilku stóp) dla podczerwonego asynchronicznego szeregowego przesyłania danych w trybie z jednym początkowym bitem startu, ośmioma bitami danych i jednym bitem stopu. Maksymalna szybkość to 115,2 Kbps (half duplex).
FIR – szybka IrDA warstwy fizycznej. Specyfikacja FIR definiuje dla krótkiego zasięgu do 4 Mbps (half duplex) sposób przesyłu danych. Wszystkie urządzenia FIR wspierają przesył SIR. Różne wersje systemu Windows na różnym poziomie mają zaimplementowane wspieranie warstw protokołu IrDA.

## Slide 10: Bluetooth
Standard bezprzewodowej komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami elektronicznymi, takimi jak klawiatura, komputer, laptop, palmtop, smartfon i wieloma innymi.
Jest to otwarty standard opisany w specyfikacji IEEE 802.15.1. Jego specyfikacja techniczna obejmuje trzy klasy mocy nadawczej ERP 1-3 o zasięgu 100, 10 oraz 1 metra w otwartej przestrzeni. Najczęściej spotykaną klasą jest klasa druga. Standard korzysta z fal radiowych w paśmie ISM 2,4 GHz.

## Slide 11: Architektura Bluetooth
Podstawową jednostką standardu Bluetooth jest pikosieć (ang. piconet), która zawiera węzeł typu master oraz maksymalnie 7 węzłów typu slave. Wiele pikosieci może istnieć w jednym pomieszczeniu, a nawet mogą być ze sobą połączone przy pomocy węzła typu bridge. Połączone ze sobą pikosieci określa się mianem scatternet.
Dodatkowo, oprócz siedmiu węzłów typu slave, w jednej pikosieci może pracować do 255 węzłów, pozostających w stanie synchronizacji z urządzeniem typu master (jest to tzw. tryb wyczekiwania i niskiego poboru mocy). Urządzenia te nie uczestniczą w wymianie danych. Mogą tylko otrzymać sygnał aktywacyjny lub nawigacyjny od węzła typu master. Istnieją jeszcze dwa przejściowe stany hold oraz sniff.
Przyczyną podziału węzłów na master i slave jest minimalizacja kosztów standardu. Konsekwencją tego jest fakt, że węzły typu slave są w 100% podporządkowane węzłom master. Pikosieć jest scentralizowanym systemem TDM, urządzenie master kontroluje zegar i określa, które urządzenie i w którym slocie czasowym (szczelina czasowa) może się z nim komunikować. Wymiana danych może nastąpić tylko pomiędzy węzłem master i slave. Komunikacja slave – slave nie jest możliwa.

## Slide 12: Zasięg
klasa 1 (100 mW) ma największy zasięg, teoretycznie do 100 m
klasa 2 (2,5 mW) jest najpowszechniejsza w użyciu, teoretyczny zasięg do 10 m
klasa 3 (1 mW) rzadko używana, z teoretycznym zasięgiem do 1 m.

## Slide 13: Wersje
Bluetooth 1.0 – 21 kb/s
Bluetooth 1.1 – 124 kb/s
Bluetooth 1.2 – 328 kb/s
Bluetooth 2.0 + EDR – wprowadzenie Enhanced Data Rate zwiększyło transfer teoretyczny do 2,1 Mb/s (około 3 Mb/s wliczając narzut protokołu)
Bluetooth 2.1 + EDR - uproszczenie i ujednolicenie procesu parowania urządzeń BT, wsparcie dla przyszłych implementacji NFC, zmniejszenie zużycia energii
Bluetooth 3.0 + HS (High Speed) – 24 Mb/s (3 MB/s)
Bluetooth 3.1 + HS (High Speed) – 40 Mb/s (5 MB/s)
Bluetooth 4.0 + LE (Low Energy) – 1 Mb/s znacząco ograniczono pobór energii (np. praca czujnika temperatury, przez wiele miesięcy na baterii pastylkowej), kosztem obniżonego transferu oraz zwiększono realny zasięg działania do 100 m
Bluetooth 4.1 - standard opracowany do zastosowania w tzw. "internecie rzeczy" (urządzenia typu "wearables"), umożliwiający bezpośrednią łączność przedmiotów z internetem
Bluetooth 4.2 - w stosunku do poprzednich wersji: szybszy transfer, wyższy poziom bezpieczeństwa, nawiązanie łączności z przedmiotami - łatwiejsze
Bluetooth 5.0 - ujednolicenie wersji, szybszy transfer – 2 Mb/s dla urządzeń typu "wearables" i 50 Mb/s do normalnych, realny zasięg działania do 140 m

## Slide 14: Profile bluetooth
K1 – ogólny profil dostępu GAP
K2 – profil aplikacji wykrywania usług SDAP (Service Discovery Application Profile)
K3 – profil dla telefonii bezprzewodowej CTP (Cordless Telephony Profile)
K4 – profil dla bezprzewodowej komunikacji wewnętrznej IntP (Interkom Profile)
K5 – profil wirtualnego portu szeregowego SPP (Serial Port Profile)
K6 – profil dla bezprzewodowego zestawu słuchawkowego HP (Headset Profile)
K7 – profil usług modemowych DUN (Dial-up Networking Profile)
K8 – profil usług telefaksowych FP (Fax Profile)
K9 – profil dostępu do sieci lokalnej LAN (LAN Access Profile)
K10 – ogólny profil wymiany danych w postaci obiektów GOEP (Generic Object Exchange Profile)
K11 – profil przesyłania obiektów OPP (Object Push Profile) Profil przesyłania obiektów OPP definiuje trzy podstawowe rodzaje operacji:
K12 – profil przesyłania plików FTP (File Transfer Profile)
K13 – profil synchronizacji danych SP (Synchronization Profile)

## Slide 15: Bluetooth 2.0
14. Profil rozszerzonego wykrywania usług ESDP (Extended Service Discovery Profile)
15. Profil dostępu do sieci osobistej PAN (Personal Area Networking Profile)
16. Profil rodzajowej dystrybucji audio/wideo GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile)
17. Profil zaawansowanej dystrybucji audio A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
18. Profil dystrybucji wideo VDP (Video Distribution Profile)
19. Profil zdalnego sterowania audio/wideo AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
20. Profil “wydruku bez kabla” HCRP (Hard Copy Cable Replacement Profile)
21. Profil podstawowego obrazowania BIP (Basic Imaging Profile)
22. Profil podstawowego drukowania BPP (Basic Printing Profile)
23. Profil wspólnego dostępu do sieci ISDN CIP (Common ISDN Access Profile)
24. Profil “wolne ręce” HFP (Hands-Free Profile)
25. Profil urządzeń interfejsu człowiek-maszyna HID (Human Interface Device Profile)
26. Profil dostępu do karty SIM SAP (SIM Access Profile)

## Slide 16: Warstwy Bluetooth
Warstwa radiowa (transmisja radiowa oraz modulacja stosowana w systemie)
Baseband layer (kontrola slotów czasowych oraz ich grupowanie w ramki)
Link manager (logicznych kanały między urządzeniami, zarządzanie energią oraz jakością usługi)
Warstwa L2CAP (szczegółowe parametry transmisji)

## Slide 17: Adres urządzenia
adres urządzenia Bluetooth (Bluetooth Device Address)
adres urządzenia aktywnego (Active Member Address)
adres zaparkowanego elementu pikosieci (Parked Member Address)
adres żądania przyłączenia (Access Request Address).

## Slide 18: Zegar
Moduł Bluetooth wyposażony jest w 28-bitowy wewnętrzny zegar, który determinuje synchronizację i skakanie po częstotliwościach. Nigdy nie jest on dostrajany, ani wyłączany. Do synchronizacji z innym modułem Bluetooth wykorzystywana jest różnica (offset) pomiędzy zegarami jednostek chcących się komunikować. Częstotliwość zegara wynosi 3,2 kHz, czyli generuje on 3200 taktów na sekundę. Wartość ta odpowiada dwukrotnej szybkości przeskoków częstotliwościowych, która wynosi 1600 razy na sekundę. Okres zegara Bluetooth wynosi około 24 godzin.

## Slide 19: Zegar wewnętrzny
Tryb standardowy (native clock), który jest punktem odniesienia przy tworzeniu pozostałych dwóch trybów pracy zegara.
Tryb szacowany (estimated clock), który powstaje poprzez dodanie do zegara pracującego w trybie standardowym różnicy (offset) pomiędzy zegarami dwóch urządzeń Bluetooth i umożliwiający urządzeniu podrzędnemu komunikację z jednostką typu „master”.
Tryb zegara urządzenia nadrzędnego (master clock), który jest wykorzystywany do synchronizacji wszystkich urządzeń w pikosieci.

## Slide 20: Wi-FI
Potoczne określenie zestawu standardów stworzonych do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych. Szczególnym zastosowaniem Wi-Fi jest budowanie sieci lokalnych (LAN) opartych na komunikacji radiowej, czyli WLAN.
Zasięg od kilku metrów do kilku kilometrów i przepustowości sięgającej 300 Mb/s, transmisja na dwóch kanałach jednocześnie. Produkty zgodne z Wi-Fi mają na sobie odpowiednie logo, które świadczy o zdolności do współpracy z innymi produktami tego typu. Logo Wi-Fi jest znakiem handlowym należącym do stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.

## Slide 21: Standardy
802.11a – do 54 Mb/s częstotliwość 5 GHz;
802.11b – 11 Mb/s częstotliwość 2,4 GHz ma zasięg ok. 30 m w pomieszczeniu i 120 m w otwartej przestrzeni; w praktyce można osiągnąć transfery rzędu 5,5 Mb/s. Materiały takie jak woda, metal, czy beton obniżają znacznie jakość sygnału;
802.11g – 54 Mb/s częstotliwość 2,4 GHz, w praktyce osiągalne są transfery do 20-22Mbit/s przy transmisji w jedną stronę, wykorzystanie starszych urządzeń w tym standardzie powoduje zmniejszenie prędkości do 11 Mb/s, jest bardziej podatna na zakłócanie i wymaga silniejszego i stabilniejszego sygnału niż 802.11b;
802.11n – 300 Mb/s częstotliwość 5 GHz oraz 150Mb/s w częstotliwości 2,4 GHz, obecnie najpopularniejszy, który został wprowadzony na rynek w 2007 roku jako „draft”, choć urządzenia „pre-N” pojawiały się już od 2002 roku.
802.11ac – do 1 Gb/s, zaprezentowany w 2012 roku.
802.11ax – do 10 Gb/s, zaprezentowany w 2017 roku.

## Slide 22: Inne
802.11c (mostki)
802.11d (opisuje sposób implementacji łączności bezprzewodowej w poszczególnych krajach)
802.11e (wprowadza QoS oraz inteligentne zarządzanie pakietami)
802.11f (definiuje roaming w sieciach 802.11a, 802.11g i 802.11h przy zastosowaniu protokołu IAPP)
802.11h (w Europie odpowiednikiem jest 802.11a na częstotliwości 5 GHz)
802.11i (w tym systemie wprowadzono nowe zabezpieczenia za pomocą szyfrowania)
802.11j (powstał ze standardu 802.11a na potrzeby Japonii)
802.11r (szybki roaming)

## Slide 23: Problemy WiFi
Efekt przechwytywania – występuje, gdy do jednego odbiornika docierają dwa sygnały o różnej mocy. W tym przypadku sygnał mocniejszy zostanie odebrany prawidłowo natomiast słabszy zostanie zagłuszony.
Zjawisko odkrytej stacji – zjawisko występuje wtedy, gdy stacja znajduje się w zasięgu stacji nadawczej, ale poza zasięgiem stacji odbiorczej.
Zjawisko ukrytej stacji – stacja jest ukryta jeżeli znajduje się w zasięgu stacji odbierającej dane, ale jest poza zasięgiem stacji nadawczej.

## Slide 24: Bezpieczeństwo
uwierzytelniania – identyfikacja i weryfikacja autentyczności informacji przesyłanych przez użytkownika, który łączy się z siecią (IEEE 802.1X)
protokół WEP (ang. Wired Equivalent Privacy) – działa na zasadzie współdzielonego klucza szyfrującego o długości 40 do 104 bitów i 24-bitowym wektorze inicjującym. WEP jest aktualnie bardzo złym zabezpieczeniem,
protokoły WPA/WPA2 – nowe, dużo bardziej bezpieczne mechanizmy szyfrowania przesyłanych danych.
autoryzacja – zgoda lub brak zgody na żądaną usługę przez uwierzytelnionego użytkownika. Zabezpieczenie to jest wykonane przez punkt dostępu lub serwer dostępu.
rejestracja raportów – rejestr akcji użytkownika związanych z dostępem do sieci. Kontrola raportów pozwala na szybką reakcję administratorów na niepokojące zdarzenia w sieci.

## Slide 25: WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)
Technika bezprzewodowej, radiowej transmisji danych. Została oparta na standardach IEEE 802.16 i ETSI HiperLAN. Standardy te stworzono dla szerokopasmowego, radiowego dostępu na dużych obszarach.
Standardy te określają informacje dotyczące konfiguracji sprzętu tak, aby urządzenia różnych dostawców pracowały na tych samych konfiguracjach, tj. aby wzajemnie ze sobą współpracowały. W 2009 roku pojawiły się informacje, że największe światowe sieci komórkowe rezygnują z tej techniki na rzecz stopniowej migracji do sieci standardu LTE.

## Slide 26: Wersje
IEEE 802.16 – był to pierwszy etap, działał w paśmie częstotliwości od 10 do 66 GHz. Pasmo to stworzyło jednak znaczne ograniczenia, których największą bolączką było ograniczenie widoczności optycznej. Wymagane było bezpośrednie pole widzenia (LOS – Line of Sight).
IEEE 802.16a – najważniejszym elementem przemiany standardu była zmiana pasma częstotliwości na zakres od 2 do 11 GHz. Zaletą zmian było niewątpliwie to, iż nie wymagane było już bezpośrednie pole widzenia (NLOS). P
IEEE 802.16d – jest dopełnieniem standardu 802.16a. Wprowadzone zostały m.in. separacja antenowa oraz podział na podkanały.
IEEE 802.16e – aktualnie stosowany standard, który wszedł w 2007 roku. W 2011 roku w pełni dopracowano mobilność dostępu, który jest dostępny nawet podczas poruszania się z prędkością do 120 km/h. Opracowano również urządzenia o asymetrycznej budowie, co sprawiło, iż dostęp zapewniony został poprzez palmtopy, laptopy, czy telefony komórkowe.
IEEE 802.16m-2011 – najnowszy, ratyfikowany w 2011 roku standard WiMAX, zwany również Mobile WiMAX Release 2. Będzie on umożliwiał osiąganie transferu nawet do 1 Gbit/s dla połączeń stacjonarnych oraz do 100 Mbit/s dla połączeń mobilnych

## Slide 27: LoRaWAN
LoRa (ang. Long Range) i LoRaWAN (ang. LoRa Wide Area Network) – protokół i system komunikacji bezprzewodowej dalekiego zasięgu o małej mocy (LPWAN), przeznaczony do zastosowań komunikacji między urządzeniami internetu rzeczy (IoT/M2M). Maksymalne odległości między urządzeniami a stacjami bazowymi wynoszą 10–15 km. Absolutny rekord odległości z czwartku 7 września 2023 to 1336 km

## Slide 28
Łączność na takie dystanse jest możliwa dzięki propagacji troposferycznej. Szybkość transmisji danych w systemie LoRa wynosi między 0,3 kb/s a 37,5 kb/s. Z racji technik użytych w celu minimalizacji użycia energii, LoRa nie jest odpowiednia dla usług czasu rzeczywistego a jedynie dla tych aplikacji, w których można tolerować opóźnienia.
LoRa wykorzystuje wolne od licencji sub-gigahercowe pasma częstotliwości radiowych (tzw. Pasmo ISM), takie jak 169 MHz, 433 MHz, 868 MHz (Europa) i 915 MHz (Ameryka Północna).