## Slide 1: Ekrany plazmowy

## Slide 2: Wyświetlacz PDP
(z ang. plasma display panel) wyświetlacz, który do tworzenia obrazu wykorzystuje plazmę i luminofor.

## Slide 3: Budowa ekranu

## Slide 4: Zasada działania
doprowadzanie mieszaniny gazów (głównie ksenon i neon) zamkniętych w małych komorach do stanu plazmy,
zjonizowane gazy zaczynają emitować fotony światła ultrafioletowego,
padając na luminofor pobudzają go do emisji światła widzialnego odpowiedniego dla danego koloru luminoforu.

## Slide 5: Budowa
Trzy umieszczone obok siebie komory, każda z luminoforem dla innej składowej barwy tworzą jeden piksel zdolny świecić różnymi kolorami, stanowiącymi złożenie trzech składowych (synteza addytywna).
Komory tworzą macierz i są umieszczone między dwiema szklanymi płytami: czołową, przez którą ogląda się obraz i tylną. Wszystkie ścianki komory, poza ścianką od strony płyty frontowej są wyłożone luminoforem. Do przeciwległych ścianek, frontowej i tylnej, są przymocowane elektrody. Przyłożenie odpowiedniego napięcia elektrycznego do tych elektrod powoduje jonizację gazu w komorze.

## Slide 6: Cechy
wysoka jakość odtwarzanego obrazu, zbliżona do CRT
bardzo wysoki kontrast
bardzo dobre oddanie barw
równomierne podświetlenie
pełny kąt widzenia (typowo 170° bez spadku jasności i czystości obrazu)
płaski ekran
możliwość budowy ekranów dużych rozmiarów (typowe rozmiary to: 37", 42", 46", 50", 55", 60", 61", 63", 65", 103", 106", 152")
ekran jest stosunkowo cienki w porównaniu do swoich rozmiarów
niska podatność na zniekształcenia obrazu spowodowane polem magnetycznym

## Slide 7: Zalety
cienki, łatwy do zamontowania na ścianie
szerszy kąt widzenia niż w LCD oraz lepsza konsystencja kolorów
lepszy współczynnik kontrastu od LCD
ma większą głębię czerni niż wyświetlacze LCD
deklarowany czas działania wyświetlaczy plazmowych dochodzi do 100 000 godzin (2009 rok)
odporniejszy na uszkodzenia mechaniczne od ekranu LCD

## Slide 8: Wady
większa masa niż panele LCD
większe zużycie prądu niż LCD
duże trudności techniczne przy budowie ekranów plazmowych małych rozmiarów (<30")
tendencja do nierównomiernego wypalania luminoforu, zwłaszcza przy wyświetlaniu statycznego obrazu
  aby uniknąć efektu nierównomiernego wypalania wyświetla się na ekranie „śnieg” lub specjalnie spreparowany obraz przez kilka sekund na godzinę
  wiele telewizorów plazmowych ma specjalną funkcję (np. „orbitowanie”, w której obraz jest okresowo nieznacznie przesuwany), by ten problem zminimalizować
na większych wysokościach, zazwyczaj powyżej 1800 metrów n.p.m., wyświetlacze plazmowe wydają z siebie wyraźne brzęczenie
przy wyświetlaniu obrazu o bardzo wysokim kontraście pojawia się czasami „efekt tęczy” polegający na zielonych błyskach w czasie szybkiego przełączania z bieli do czerni
migotanie obrazu, widoczne szczególnie podczas wyświetlania jasnych scen