## Slide 1: Drukarka
atramentowa

## Slide 2: Drukarka atramentowa
drukarka wykorzystująca do druku tusz (barwnikowy lub pigmentowy), poprzez wystrzeliwanie malutkich kropel środka barwiącego przez mikroskopijne dysze wykonane w głowicy drukarki przechodzącej nad elementem zadrukowywanym.

## Slide 3: Podział tuszu
Tusz rozpuszczalnikowy
jednorodna ciecz
rozpuszczony barwnik
może tworzyć małe krople
wysoka jakość wydruku
podatność na warunki zewnętrzne
Tusz pigmentowy
zawiera cząstki stałe – pigmenty
odporność na czynniki zewnętrzne takie jak
stosunkowo duża wielkość kropli
utrudnione mieszanie się między sobą.

## Slide 4: Metody wydruku
Metoda piezoelektryczna:
piezoelektryczne kryształy pod wpływem naprężeń wywołanych przez przepływ prądu elektryczne wyrzucają atrament z głowicy
ujemne napięcie deformuje kryształ na zewnątrz i atrament jest zasysany do komory
jeśli napięcie jest dodatnie, piezoelektryki wyginają się w przeciwnym kierunku i atrament zasysany jest do dysz
kolejne ujemne napięcie wciąga ponownie kryształki do wewnątrz, co zapobiega przypadkowemu dostaniu się niepożądanych kropelek na papier, które mogłyby pogorszyć jakość wydruku.
Metoda termiczna:
każda dysza ma w sobie element grzejny (do 512)
rozgrzewa się do 350 – 400 °C, a tworzący się pęcherzyk pary tuszu wyrzuca kroplę z dyszy.

## Slide 5: Metoda piezoelektryczna

## Slide 6: Metoda termiczna

## Slide 7: Zasada działania

## Slide 8: Wydruk kolorowy
kilka kolorów tuszu
osobny rząd dysz dla każdego
trzy podstawowe kolory:
  cyjan – odcień niebieskiego,
  żółty,
  magenta – odcień czerwonego,
im mniejsze krople atramentu tym większa paleta barw i odcieni oraz bardziej jednolita barwa

## Slide 9: DPI
Dots Per Inch – punkty na cal - jest to gęstość rozmieszczenia kropel, jakie może drukarka ulokować na długości i szerokości powierzchni podłoża. Przykład: 1200x2400 DPI – czyli maksymalnie 1200 kropli na cal w linii przesuwu głowicy i 2400 w linii prostopadłej do ruchu głowicy, oznaczające rozdzielczość skokowego przesuwu podłoża.

## Slide 10: Typy drukarek
Drop-On-Demand (DOD)
Continuous-Ink-Jet (CIJ).

## Slide 11: DOD
kropla atramentu jest wyrzucana wyłącznie w chwili zapotrzebowania na nią
wykorzystywana w drukarka domowych i biurowych
wysoka jakość wydruku
niskie zużycie tuszu
prostota układu
działa głównie na papierze
wymagana stała niewielka odległość od materiału

## Slide 12: DOD mikro-zaworowa
niska jakość wydruku od 1 do 32 kropli
bardzo prosta budowa
wysoka odporność na warunki przemysłowe
krople mogą być wyrzucane na odległość do kilku cm

## Slide 13: DOD termiczna
rezystor wykorzystywany jako element grzejny
cienka warstwa tuszu, zmieniając się w parę
kropelki tuszu odrywają się od głowicy i spadają na podłoże
po zakończeniu przepływu prądu w rezystorze, temperatura spada
powoduje to spadek temperatury tuszu i napłynięcie nowego tuszu do komory
czas cyklu to przeciętnie 80 mikrosekund
w głowicy jest od kilkudziesięciu do kilkuset komór z otworami

## Slide 14: DOD piezoelektryczna
lepsze osiągi podczas dawkowania i prawidłowego ulokowania kropli
lepsze przejścia tonalne
długa żywotność pracy
lepszy stosunek jakości do szybkości

## Slide 15: DOD zaworowa
niskiej rozdzielczości druku
przeznaczone do pracy w bardzo trudnych warunkach przemysłowych
krople wypychane pod ciśnieniem poprzez otwarcie zaworku elektromagnetycznego

## Slide 16: CIJ
stale wyrzucany strumień kropel
wykorzystywane do drukowania zostają naładowane i odchylone w polu elektrycznym
następnie trafiają w nośnik zaś pozostałe wpadają do zasysu i wracają do układu atramentowego.
drukarkach przemysłowych
duża elastyczność w zakresie odległości głowicy od produktu
dowolne podłoże
niska jakość wydruku i wydajność
znaczne wymiary oraz waga drukarek
wysoka cena
dodatkowy rozpuszczalnik

## Slide 17: Skład tuszu
złoto
jad skorpiona
tytan
platyna
mithril
orichalcum
dilithium
adamantium
żelazo mandaloriańskie

## Slide 18: Skład tuszu (ten prawdziwy)
substancje barwiące (2–8%)
rozpuszczalnik (35–80%) – woda, alkohol, keton metyloetylowy to typowe rozpuszczalniki dla barwników, pigmenty nie rozpuszczają się, lecz tworzą zawiesinę,
środki powierzchniowo czynne (0,1–2%) i środki zwilżające (1–5%) – mają obniżyć napięcie powierzchniowe i pomóc przenikać w głąb podłoża (np. cykloheksanol)
środki zwiększające rozpuszczalność barwników (2–5%)
dyspergator (3–8%) – środek wspomagający dyspergowanie pigmentów,
substancje pochłaniające wilgoć (10–30%) – zmniejszają parowanie atramentów,
modyfikator lepkości (1–3%) – substancje zwiększające lepkość – zazwyczaj są to substancje pochłaniające wilgoć
bufor pH (0,1–10%) – zazwyczaj modyfikuje się pH w kierunku zasadowym, aby zmniejszyć korozyjne działanie atramentu na głowice drukarki,
czynnik chelatujący (0,1–0,5%) – zapobiega tworzeniu się centr parowania,
środek bakteriobójczy i owadobójczy (0,1–0,3%)
filtr UV, antyutleniacz, inhibitor wolnego rodnika (1–5%) – dla zwiększenia odporności na promieniowanie UV i przeciw pękaniu długich łańcuchów barwnika.