## Slide 1: Klawiatura

## Slide 2: Klawiatura
uporządkowany zestaw klawiszy służący do ręcznego sterowania urządzeniem lub ręcznego wprowadzania danych. W zależności od spełnianej funkcji klawiatura zawiera różnego rodzaju klawisze – alfabetyczne, numeryczne, znaków specjalnych, funkcji specjalnych, o znaczeniu definiowanym przez użytkownika.

## Slide 4: Interfejsy
PS/2
Bluetooth
Fale radiowe (2,4 GHz)
USB

## Slide 5: Podział
Ze względu na sposób działania klawiszy, klawiatury można podzielić na:
mechaniczne, historycznie najstarsze – ruch klawisza za pomocą mniej lub bardziej skomplikowanego systemu dźwigni, cięgien itp. układów mechanicznych bezpośrednio wykonuje czynność użyteczną
stykowe – ruch klawisza powoduje bezpośrednio zwarcie (lub, rzadziej, rozwarcie) w układzie elektrycznym/elektronicznym:
  sprężynowa
  membranowa – wykonana jest z kilku warstw: warstwa z nadrukiem graficznym wykonana z poliestru lub poliwęglanu, warstwa laminująca, warstwa poliestrowa z nadrukowanym obwodem drukowanym
  z gumą przewodzącą (obecnie najbardziej rozpowszechnione) –
bezstykowe:
  optoelektroniczna – ruch klawisza powoduje wsunięcie lub wysunięcie przesłony do/z transoptora
  pojemnościowa – obecnie stosowana rzadko – klawisz połączony jest z elementem zmieniającym pojemność współpracującego kondensatora najczęściej poprzez wsunięcie się między okładziny
  kontaktronowa – naciśnięcie klawisza powoduje przysunięcie magnesu do kontaktronu wymuszając zwarcie styków
ekranowe:
  dotykowa – na ekranie wyświetlany jest układ klawiszy, dotknięcie zaznaczonego miejsca jest równoznaczne z wprowadzeniem znaku; konieczne jest posiadanie specjalnego monitora dotykowego
  klasyczna – na ekranie wyświetlany jest układ klawiszy, kliknięcie myszką w wybranym miejscu jest równoznaczne z wybraniem znaku; wariant zbliżony do poprzedniego, ale nie wymaga specjalnego monitora.

## Slide 6: Rodzaje ułożenia klawiszy
Klawiatury wprowadzające znaki łacińskie występują najczęściej w tzw. układzie QWERTY (od pierwszych liter w lewym, górnym rogu klawiatury), rzadziej QWERTZ (klawiatury niemieckie czy polskie w tzw. układzie maszynistki) czy AZERTY (francuskie). Istnieją również inne układy klawiatur, między innymi klawiatura Dvoraka, której celem jest zwiększenie prędkości pisania.

## Slide 7: Membranowa

## Slide 8: Nożycowe

## Slide 9: Mechaniczne

## Slide 10: Antighosting
Ilość klawiszy które można nacisnąć w jednym czasie nim klawiatura przestanie reagować

## Slide 11: Podświetlenie
Coraz więcej klawiatur jest wyposażone w podświetlenie wielostrefowe (np. 3 strefy na całą klawiaturę) oraz podświetlanie RGB.

## Slide 12: Próg aktywacji klawisza
Odległość na jaką należy nacisnąć klawisz aby klawiatura go zarejestrowała.

## Slide 13: Blok numeryczny
W przypadku klawiatur mechanicznych gdzie koszt wyprodukowania jest duży często nie montuje się bloku numerycznego aby zredukować cenę urządzenia.

## Slide 14: Skok klawisza
Maksymalna odległość na jaką można wcisnąć klawisz.

## Slide 15: Klawiatura wyspowa

## Slide 16: Dodatkowe klawisze multimedialne
Klawiatury dla graczy są czesto wyposażone w kilka klawiszy multimedialnych odpowiedzialnych za obsługę makr.