## Slide 1
Urządzenia peryferyjne · Lekcja 2
Drukarki atramentowe
Głowice termiczne i piezoelektryczne, tusze, zbiorniki i koszty druku
Technikum · informatyk i programista · stan wiedzy: wrzesień 2026
Notes: Lekcja o drukarkach atramentowych. Nowe w porównaniu ze starą prezentacją: drukarki ze zbiornikami tuszu, subskrypcje, blokowanie zamienników i koszt strony.

## Slide 2
WSTĘP
Drukarka atramentowa
Wystrzeliwuje mikroskopijne krople tuszu (kilka pikolitrów) przez dysze głowicy — tylko tam, gdzie mają powstać punkty.
Tusz barwnikowy
Rozpuszczony barwnik: żywe kolory, małe krople, ale mniejsza odporność na wodę i światło.
Tusz pigmentowy
Cząstki stałe: odporny na wodę i blaknięcie, ostra czerń tekstu, większe krople.
Urządzenia peryferyjne · Lekcja 2 · Drukarki atramentowe
Notes: Pikolitr to 10⁻¹² litra. Wiele drukarek ma czarny tusz pigmentowy do tekstu i kolorowe barwnikowe do zdjęć.

## Slide 3
GŁOWICE
Termiczna czy piezoelektryczna?
grzanie
pęcherzyk pary
kropla, dopływ
głowica często w kartridżu
Termiczna (bubble jet)
Grzałka w komorze nagrzewa się do ok. 300–400 °C w mikrosekundy. Pęcherzyk pary wypycha kroplę. Cykl ok. 80 µs. HP, Canon.
spoczynek
napięcie −
napięcie +
głowica w drukarce
Piezoelektryczna
Kryształ odkształca się pod napięciem i wypycha tusz. Dokładna kontrola wielkości kropli, trwała głowica. Epson, Brother.
Konsekwencja: przy kartridżu z głowicą (termiczna) wymiana tuszu = nowa głowica. Głowica piezo w drukarce jest na lata, ale jej zaschnięcie to drogi serwis.
Urządzenia peryferyjne · Lekcja 2 · Drukarki atramentowe
Notes: Stara prezentacja szczegółowo opisywała cykl napięć w głowicy piezo — warto narysować go na tablicy: napięcie ujemne zasysa tusz, dodatnie wypycha kroplę.

## Slide 4
RODZAJE
Drop-On-Demand i Continuous Ink Jet
Typ | Zasada | Zastosowanie
DOD termiczna | kropla wyrzucana grzałką na żądanie | drukarki domowe i biurowe
DOD piezo | kropla wyrzucana kryształem na żądanie | biuro, foto, plotery, przemysł
DOD zaworowa | elektrozawór pod ciśnieniem, niska rozdzielczość | znakowanie kartonów w trudnych warunkach
CIJ (ciągły) | stały strumień kropel; naładowane krople są odchylane polem na produkt | daty ważności na butelkach i puszkach
Urządzenia peryferyjne · Lekcja 2 · Drukarki atramentowe
Notes: CIJ drukuje na produktach poruszających się po linii produkcyjnej, z odległości kilku cm — np. data ważności na jogurcie.

## Slide 5
KOLOR
CMYK, DPI i wielkość kropli
Tusze Cyjan, Magenta, Yellow + K (czerń)
Synteza subtraktywna — tusze pochłaniają światło
Drukarki foto: dodatkowe jasne kolory i szarości
Mniejsza kropla = płynniejsze przejścia tonalne
DPI (dots per inch) — liczba kropli na cal. 4800×1200 dpi brzmi imponująco, ale jakość zależy też od wielkości kropli i dokładności ich położenia.
synteza CMY
duże krople
małe krople
Urządzenia peryferyjne · Lekcja 2 · Drukarki atramentowe
Notes: Na monitorze kolory powstają addytywnie (RGB), na papierze subtraktywnie (CMYK) — dlatego wydruk wygląda inaczej niż ekran. Nawiązanie do lekcji o monitorach.

## Slide 6
STAN NA 2026
Zbiorniki tuszu zamiast kartridży
Drukarki ze zbiornikami
Epson EcoTank, Canon MegaTank, HP Smart Tank, Brother InkBenefit — tusz uzupełniany z butelek.
Koszt strony
Drukarka droższa w zakupie, ale strona kosztuje kilka–kilkanaście razy mniej niż z kartridża.
Dla kogo?
Szkoły, domy z dziećmi, małe biura — dużo wydruków, zwłaszcza kolorowych.
Urządzenia peryferyjne · Lekcja 2 · Drukarki atramentowe
Notes: Model „tania drukarka, drogi tusz” przez lata był podstawą zarobku producentów. Zbiorniki odwróciły tę logikę.

## Slide 7
RYNEK
Subskrypcje, chipy i zamienniki
Subskrypcje tuszu
Np. HP Instant Ink: płacisz za liczbę stron miesięcznie, drukarka sama zamawia tusz przez internet.
Chipy w kartridżach
Aktualizacje firmware potrafią zablokować nieoryginalne kartridże. Zawsze sprawdzaj przed aktualizacją.
Zamienniki
Tańsze, ale różnej jakości. Ryzyko: zapchana głowica, inne kolory, utrata gwarancji na kartridż.
Urządzenia peryferyjne · Lekcja 2 · Drukarki atramentowe
Notes: Dobry temat do dyskusji o prawach konsumenta: czy producent może blokować zamienniki? Warto obliczyć z uczniami koszt strony A4 dla kartridża i zbiornika.

## Slide 8
SERWIS
Typowe problemy
Zaschnięte dysze
Nieużywana drukarka wysycha. Czyszczenie głowicy zużywa tusz. Drukuj stronę testową co 1–2 tygodnie.
Paski na wydruku
Zatkane dysze lub przesunięta głowica — test dysz i wyrównanie głowicy w sterowniku.
Pochłaniacz tuszu
Zbiera tusz z czyszczenia. Po zapełnieniu drukarka się blokuje — wymiana w serwisie.
Brak sterownika
Coraz więcej drukarek działa bez sterownika producenta — przez Mopria / IPP Everywhere / AirPrint.
Urządzenia peryferyjne · Lekcja 2 · Drukarki atramentowe
Notes: Licznik pochłaniacza (waste ink pad) to częsta przyczyna „śmierci” starszych drukarek Epson — komunikat o końcu żywotności części.

## Slide 9
SPRAWDŹ SIĘ
Pytania na koniec lekcji
1
Czym różni się głowica termiczna od piezoelektrycznej?
2
Dlaczego tusz pigmentowy lepiej nadaje się do dokumentów?
3
Jak działa drukarka CIJ i gdzie się ją stosuje?
4
Kiedy opłaca się drukarka ze zbiornikami tuszu?
Źródła: Epson, Canon, HP, Brother (materiały techniczne)
Notes: Pytanie 4: przy dużej liczbie wydruków — wyższa cena zakupu zwraca się dzięki tańszemu tuszowi.