## Slide 1
Bazy danych · Rok 2 · Lekcja 15
Partycjonowanie tabel
Jedna tabela, wiele części: RANGE, LIST i HASH, przycinanie partycji i szybkie usuwanie starych danych
Technikum · informatyk i programista · MySQL 8.4 / 9.7 LTS i MariaDB · stan wiedzy: październik 2026
Notes: Na podstawie dawnej lekcji 'Partycjonowanie w MySQL' (33 slajdy). Skrócona do najważniejszego — to materiał rozszerzony, wykraczający poza egzamin INF.03; wystarczy, że uczeń wie, czym jest partycjonowanie i kiedy się go używa. Usunięte: kompilacja z -DWITH_PARTITION_STORAGE_ENGINE i SHOW PLUGINS (MySQL 5.6), pełna składnia z DATA DIRECTORY, NODEGROUP, MAX_ROWS, subpartycje — zostają w notatkach. Pomiary na tabeli z milionem wierszy (baza demo) na serwerze testowym MariaDB 10.11.

## Slide 2
POJĘCIE
Partycjonowanie dzieli tabelę na części
Partycjonowanie poziome
wiersze trafiają do różnych partycji według wartości, np. jeden kwartał = jedna partycja; każda partycja ma wszystkie kolumny
Partycjonowanie pionowe
kolumny rozdzielone na osobne tabele (np. duże opisy i zdjęcia osobno) — w MySQL robi się to ręcznie, projektując dwie tabele 1:1
dla aplikacji to nadal jedna tabela — zapytania się nie zmieniają
serwer czyta tylko potrzebne partycje (partition pruning)
stare dane usuwa się jednym poleceniem DROP PARTITION
ma sens przy dużych tabelach: miliony wierszy, logi, pomiary, historia sprzedaży
Bazy danych · Rok 2 · Lekcja 15 · Partycjonowanie
Notes: Dawny przykład: całoroczna tabela sprzedaży podzielona na 12 partycji — po jednej na miesiąc. Partycjonowanie nie dzieli danych między serwery — to robi sharding (podział na wiele serwerów), który wspomnimy w lekcji o NoSQL.

## Slide 3
RANGE COLUMNS
Partycje według zakresu dat
CREATE TABLE odwiedziny_p (
id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
id_klienta INT UNSIGNED NOT NULL,
strona VARCHAR(60) NOT NULL,
czas DATETIME NOT NULL,
PRIMARY KEY (id, czas)
)
PARTITION BY RANGE COLUMNS (czas) (
PARTITION p2026q1 VALUES LESS THAN ('2026-04-01'),
PARTITION p2026q2 VALUES LESS THAN ('2026-07-01'),
PARTITION p2026q3 VALUES LESS THAN ('2026-10-01'),
PARTITION pmax VALUES LESS THAN (MAXVALUE)
);
Po wstawieniu miliona wierszy
PARTITION_NAME | TABLE_ROWS
p2026q1 | 419508
p2026q2 | 364167
p2026q3 | 214785
pmax | 0
4 wiersze
TABLE_ROWS to szacunek InnoDB. Partycja pmax przyjmie wszystko od października — bez niej INSERT z późniejszą datą skończyłby się błędem.
Bazy danych · Rok 2 · Lekcja 15 · Partycjonowanie
Notes: Dawny przykład sale_mast używał RANGE (UNIX_TIMESTAMP(bill_date)) i typu TIMESTAMP. Od MySQL 5.5 prościej jest RANGE COLUMNS bezpośrednio na kolumnie DATE lub DATETIME.

## Slide 4
ZASADA
Klucz główny musi zawierać kolumnę partycjonowania
CREATE TABLE zle (
id INT PRIMARY KEY,
czas DATE
)
PARTITION BY RANGE COLUMNS (czas) (
PARTITION p0 VALUES LESS THAN ('2026-01-01'),
PARTITION p1 VALUES LESS THAN (MAXVALUE)
);
Wynik na serwerze testowym
ERROR 1503 (HY000): A PRIMARY KEY
must include all columns in the
table's partitioning function
dlatego w odwiedziny_p klucz to (id, czas)
to samo dotyczy każdego indeksu UNIQUE
tabele partycjonowane nie mogą mieć kluczy obcych (InnoDB)
Bazy danych · Rok 2 · Lekcja 15 · Partycjonowanie
Notes: Brak kluczy obcych to istotne ograniczenie — partycjonuje się więc głównie tabele „na końcu” schematu: logi, pomiary, zdarzenia, historię. Serwer musi sprawdzać unikalność w obrębie jednej partycji, stąd wymóg dotyczący klucza.

## Slide 5
PRZYCINANIE PARTYCJI
Serwer czyta tylko jedną partycję
EXPLAIN PARTITIONS SELECT COUNT(*) FROM odwiedziny_p
WHERE czas >= '2026-08-01' AND czas < '2026-09-01'; -- wynik: 72 389
Kolumna partitions: tylko p2026q3
partitions | type | key | rows
p2026q3 | index | PRIMARY | 214785
≈ 113 ms
to samo zapytanie na tabeli bez partycji (pełny skan miliona wierszy)
≈ 33 ms
tabela partycjonowana — skan tylko jednej partycji
1 z 4
partycji przeczytano
Bazy danych · Rok 2 · Lekcja 15 · Partycjonowanie
Notes: Oba pomiary bez indeksu na kolumnie czas. Uczciwie: zwykły indeks na czas (lekcja 2.09) dałby jeszcze szybszy wynik (ok. 0,5 ms). Partycjonowanie nie zastępuje indeksów — jego główną zaletą jest zarządzanie dużymi danymi. Można też wskazać partycję wprost: SELECT … FROM odwiedziny_p PARTITION (p2026q1).

## Slide 6
ZARZĄDZANIE
Usuwanie starych danych w milisekundy
-- zwykła tabela
DELETE FROM odwiedziny
WHERE czas < '2026-04-01';
-- tabela partycjonowana
ALTER TABLE odwiedziny_p
DROP PARTITION p2026q1;
Operacja (420 325 wierszy) | Czas
DELETE … WHERE czas < … | ≈ 0,93 s
DROP PARTITION p2026q1 | ≈ 17 ms
-- nowy kwartał: rozdziel pmax
ALTER TABLE odwiedziny_p
REORGANIZE PARTITION pmax INTO (
PARTITION p2026q4 VALUES LESS THAN ('2027-01-01'),
PARTITION pmax VALUES LESS THAN (MAXVALUE));
Bazy danych · Rok 2 · Lekcja 15 · Partycjonowanie
Notes: Zmierzone na serwerze testowym. DROP PARTITION usuwa plik partycji zamiast kasować wiersz po wierszu, nie zapisuje milionów zmian do dziennika i nie zostawia „dziur” w tabeli. Typowy scenariusz: zdarzenie (EVENT, lekcja 2.06) co miesiąc usuwa najstarszą partycję i dodaje nową. Uwaga: DROP PARTITION jest nieodwracalny — dane znikają bez możliwości ROLLBACK.

## Slide 7
RODZAJE
RANGE, LIST, HASH i KEY
Rodzaj | Podział | Przykład
RANGE / RANGE COLUMNS | zakresy wartości | daty, numery faktur
LIST / LIST COLUMNS | konkretne wartości | PARTITION pPolnoc VALUES IN ('Gdańsk','Szczecin')
HASH (wyrażenie) | równo według funkcji skrótu | PARTITION BY HASH(id_klienta) PARTITIONS 4
KEY (kolumny) | jak HASH, funkcję wybiera serwer | PARTITION BY KEY() PARTITIONS 2
Subpartycje (np. RANGE według roku, a w nim HASH na 4 części) są możliwe, ale rzadko potrzebne. Limit: do 8192 partycji na tabelę.
Bazy danych · Rok 2 · Lekcja 15 · Partycjonowanie
Notes: Przykłady z dawnej prezentacji: sale_mast2 z LIST(agent_code), salemast z LIST COLUMNS(agent_id) i wartościami 'A1','A2'…, student z HASH(student_id) PARTITIONS 4, table1 z KEY() PARTITIONS 2, table10 z RANGE(YEAR) i SUBPARTITION BY HASH — 4 × 4 = 16 partycji.

## Slide 8
W PRAKTYCE
Kiedy partycjonować, a kiedy nie
Tak
dziesiątki milionów wierszy, dane dopisywane w czasie (logi, pomiary IoT, historia), regularne usuwanie najstarszych danych
Nie
małe i średnie tabele, tabele z kluczami obcymi, zapytania, które i tak dotyczą wszystkich partycji — wtedy wystarczą dobre indeksy
Zapamiętaj
Kolejność optymalizacji: najpierw dobre zapytania i indeksy (lekcje 2.09–2.10), potem partycjonowanie, na końcu replikacja i podział danych na wiele serwerów.
Bazy danych · Rok 2 · Lekcja 15 · Partycjonowanie
Notes: Zapytanie bez warunku na kolumnie partycjonowania (np. WHERE id_klienta = 7) musi przejrzeć wszystkie partycje i może być nawet wolniejsze niż na zwykłej tabeli.

## Slide 9
DO ZROBIENIA
Ćwiczenia w bazie sklep
1
Utwórz tabelę odwiedziny_p partycjonowaną kwartałami i skopiuj do niej dane z tabeli odwiedziny.
2
Sprawdź liczbę wierszy w partycjach w information_schema.PARTITIONS.
3
Za pomocą EXPLAIN PARTITIONS sprawdź, które partycje czyta zapytanie o czerwiec, a które zapytanie o klienta 4242.
4
Dodaj partycję na IV kwartał 2026 (REORGANIZE PARTITION pmax).
5
Porównaj czas DELETE najstarszych danych i DROP PARTITION.
Bazy danych · Rok 2 · Lekcja 15 · Partycjonowanie
Notes: Zad. 3: zapytanie o czerwiec czyta tylko p2026q2; zapytanie o klienta — wszystkie partycje, bo id_klienta nie jest kolumną partycjonowania.

## Slide 10
SPRAWDŹ SIĘ
Pytania na koniec lekcji
1
Na czym polega partycjonowanie poziome?
2
Co to jest przycinanie partycji (partition pruning)?
3
Dlaczego klucz główny musi zawierać kolumnę partycjonowania?
4
Jaka jest największa praktyczna zaleta DROP PARTITION?
Źródła: dokumentacja MySQL 9.7: Partitioning, Partition Pruning, Restrictions and Limitations on Partitioning; MariaDB KB: Partitioning Types
Notes: Odpowiedź 4: błyskawiczne usuwanie dużej porcji starych danych bez obciążania serwera.