## Slide 1
Monitory i ekrany · Lekcja 7
Jak testuje się monitory?
Czytamy wyniki testów na przykładzie Samsunga Odyssey G7 (RTINGS)
Technikum · informatyk i programista · stan wiedzy: wrzesień 2026
Notes: Lekcja praktyczna. Przykładowe liczby pochodzą z testu Samsunga G7 z dawnej prezentacji — zostały jako materiał do analizy. W notatkach wskazówki, jak zrobić część testów samodzielnie.

## Slide 2
WSTĘP
Kto i czym testuje?
Laboratoria recenzentów
RTINGS, Monitors Unboxed, Hardware Unboxed, TFTCentral — powtarzalne pomiary według stałej metodologii.
Kolorymetr
Czujnik przykładany do ekranu (np. Calibrite, SpyderX). Mierzy jasność, kolory i gammę; służy też do kalibracji.
Testy w przeglądarce
testufo.com (ruch, smużenie), Lagom LCD Test (gradienty, kąty), testy martwych pikseli.
Uwaga na metodologię
Recenzenci zmieniają procedury — wyniki z różnych wersji testów nie zawsze są porównywalne.
Gradient — pasy (banding)
Martwy piksel w powiększeniu
Smużenie ruchomego obiektu
Kolorymetr na ekranie
Monitory i ekrany · Lekcja 7 · Testy monitorów
Notes: Ćwiczenie: uczniowie uruchamiają testufo.com na monitorach w pracowni i porównują smużenie przy 60 Hz i przy wyższym odświeżaniu, jeśli monitory na to pozwalają.

## Slide 3
OBRAZ
Kontrast i local dimming
Kontrast natywny
Stosunek bieli do czerni na jednym obrazie. Im więcej, tym lepiej. Może się różnić między egzemplarzami tego samego modelu.
Local dimming
Lokalne przyciemnianie stref podświetlenia. W testach ocenia się poświatę, szybkość reakcji stref i widoczność ich granic.
Na co patrzeć?
Liczba stref to nie wszystko — ważny jest algorytm. Źle działający dimming „pompuje” jasność lub gubi detale.
Monitory i ekrany · Lekcja 7 · Testy monitorów
Notes: W 2021 r. local dimming w monitorach był rzadkością, dziś to standard monitorów Mini LED. Samsung G7 z dawnego przykładu miał tylko słabe wygaszanie krawędziowe.

## Slide 4
OBRAZ
Jasność SDR i HDR — okna testowe
Pomiar G7 (SDR) | cd/m²
Real Scene | 341
Peak 2% Window | 540
Peak 10% Window | 544
Peak 50% Window | 373
Peak 100% Window | 334
Okno % — jaka część ekranu jest biała
Peak — chwilowy szczyt, Sustained — po kilku sekundach
ABL — spadek jasności przy dużych jasnych obszarach (w OLED duży)
W HDR G7 osiągał podobne wartości (ok. 530 cd/m²)
Monitory i ekrany · Lekcja 7 · Testy monitorów
Notes: SDR przydaje się też najniższa jasność — ważna przy pracy wieczorem. Jasność HDR ma większe znaczenie w telewizorach niż w monitorach.

## Slide 5
OBRAZ
Kąty widzenia w liczbach
Pomiar (poziomo, G7) | Kąt | Co oznacza
Color Washout | 32° | kolory bledną o ustalony próg
Color Shift | 65° | zmienia się odcień kolorów
Brightness Loss | 32° | jasność spada o połowę
Black Level Raise | 17° | czerń zaczyna szarzeć
Gamma Shift | 14° | zmienia się jasność półtonów
Deklarowane 178° to marketing — test pokazuje, kiedy obraz zaczyna się zmieniać. G7 to panel VA, więc wyniki są przeciętne.
Monitory i ekrany · Lekcja 7 · Testy monitorów
Notes: Wartości pionowe były podobne (np. Color Washout 31°). Dla porównania IPS i OLED osiągają znacznie większe kąty przed widoczną zmianą.

## Slide 6
OBRAZ
Jednolitość obrazu
Jednolitość szarości
Ekran wypełniony szarym kolorem — szukamy ciemniejszych rogów i plam (tzw. dirty screen effect).
Jednolitość czerni
Czarny ekran w ciemnym pokoju — widać prześwity podświetlenia (backlight bleeding), najczęściej w IPS.
Loteria egzemplarzy
Wyniki mogą się znacznie różnić nawet w obrębie jednej partii tego samego modelu.
Monitory i ekrany · Lekcja 7 · Testy monitorów
Notes: Test domowy: pełnoekranowy szary i czarny obraz, zgaszone światło, zdjęcie telefonem. Uwaga — aparat przesadza z jasnością, lepiej oceniać wzrokiem.

## Slide 7
KOLOR
Kolory przed i po kalibracji
Parametr (G7) | Przed | Po kalibracji | Cel
Luminancja | 312 cd/m² | 101 cd/m² | ok. 100–120 do pracy
Temperatura bieli | 6236 K | 6431 K | 6500 K (D65)
White Balance dE | 2,86 | 0,60 | poniżej 2
Color dE | 3,08 | 0,75 | poniżej 2
Gamma | 2,01 | 2,19 | 2,2
Delta E (dE) mierzy różnicę między kolorem wyświetlonym a wzorcowym. Poniżej 1 — nierozróżnialne, poniżej 2 — ledwo widoczne dla wprawnego oka.
Monitory i ekrany · Lekcja 7 · Testy monitorów
Notes: Kalibracja wymaga kolorymetru; po niej system używa profilu ICC. Ustawienia G7 po kalibracji: jasność 14, kontrast 75, RGB 43-46-50.

## Slide 8
KOLOR
Gama barw i objętość kolorów
Gama barw (gamut)
Jaką część przestrzeni barw (sRGB, DCI-P3, Rec. 2020) monitor pokrywa — zwykle na wykresie CIE.
Objętość kolorów
Czy monitor utrzyma nasycenie także przy wysokiej i niskiej jasności. Ważne w HDR.
Pokrycie a zakres
„120% sRGB” oznacza szerszy zakres, ale nie pełne pokrycie — kolory mogą być przesycone.
Monitory i ekrany · Lekcja 7 · Testy monitorów
Notes: Monitor o bardzo szerokiej gamie bez trybu sRGB pokaże zdjęcia z internetu zbyt nasycone. Warto sprawdzić, czy ma dokładny tryb emulacji sRGB.

## Slide 9
TRWAŁOŚĆ
Retencja i wypalanie obrazu
Retencja (image retention)
Tymczasowy „cień” po statycznym obrazie. Test: po 10 minutach wzorca mierzy się pozostałość. G7 (LCD): 0%.
Wypalanie (burn-in)
Trwałe uszkodzenie — problem OLED. RTINGS prowadzi wielomiesięczny test długoterminowy wielu telewizorów.
Przy zakupie monitora OLED do pracy biurowej warto sprawdzić gwarancję na wypalanie i funkcje ochronne panelu.
Monitory i ekrany · Lekcja 7 · Testy monitorów
Notes: Retencja znika sama po chwili, wypalenie — nie. Na LCD może się zdarzyć tymczasowa retencja w niektórych panelach IPS.

## Slide 10
KOLOR
Gradient i spad kolorów
Gradient
Płynność przejść między odcieniami. Pasy (banding) oznaczają za małą głębię bitową lub złe przetwarzanie.
Spad kolorów (pixel row/column error)
Czy kolor jednego obszaru wpływa na sąsiedni. G7: 0,001% — pomijalne.
Czytelność tekstu
Zależy od układu subpikseli. Na LCD z RGB stripe i ClearType różnice są zwykle niewidoczne.
Monitory i ekrany · Lekcja 7 · Testy monitorów
Notes: Gradient zależy od liczby bitów na kanał (6–12 bit) i od tego, czy źródło w ogóle ma tak dokładne dane. Test: gradient na Lagom LCD Test.

## Slide 11
RUCH
Czas reakcji — jak czytać wyniki?
Pomiar G7 (overdrive: Faster) | Wartość
Rise / Fall Time | 2,8 ms
Total Response Time | 7,0 ms
Overshoot Error | 5,5%
Dark Rise / Fall Time | 5,7 ms
Dark Total Response Time | 11,5 ms
Rise/Fall — 10–90% przejścia
Total — pełna zmiana (0–100%)
Overshoot — przestrzelenie koloru
„Dark” — przejścia w ciemnych odcieniach: słaby punkt VA
Rise/Fall
Total
Overshoot
Monitory i ekrany · Lekcja 7 · Testy monitorów
Notes: Czas reakcji mierzy się dla wielu par odcieni i uśrednia. Warto patrzeć też na wyniki przy 60 Hz — overdrive dopasowany do maksymalnego odświeżania bywa zbyt agresywny przy niższym.

## Slide 12
POZOSTAŁE TESTY
Opóźnienie, migotanie, odbicia
Input lag
Mierzony urządzeniem z czujnikiem światła. Dobre monitory: kilka ms przy natywnym odświeżaniu.
Migotanie (PWM)
Oscyloskop lub czujnik pokazują, czy jasność regulowana jest migotaniem i z jaką częstotliwością.
VRR
Zakres działania (np. 48–240 Hz), migotanie OLED przy VRR, działanie z konsolami przez HDMI 2.1.
Odbicia
Powłoka matowa, satynowa lub błyszcząca — każda ma zalety i wady w jasnym pokoju.
Monitory i ekrany · Lekcja 7 · Testy monitorów
Notes: Prosty test PWM: zdjęcie ekranu aparatem telefonu przy krótkim czasie naświetlania albo tryb slow motion — przy migotaniu widać pasy.

## Slide 13
PODSUMOWANIE
Jak czytać recenzję?
1. Określ zastosowanie: gry, grafika, biuro, filmy
2. Wybierz 3–4 parametry ważne dla tego zastosowania
3. Porównuj wyniki z jednego źródła i jednej wersji metodologii
4. Sprawdź wady egzemplarzy w opiniach użytkowników
5. Nie ufaj wartościom „dynamicznym” i „1 ms” z pudełka
Monitory i ekrany · Lekcja 7 · Testy monitorów
Notes: Ćwiczenie projektowe: każda grupa dostaje scenariusz (e-sport, grafik, student z małym budżetem) i na podstawie recenzji wybiera monitor, uzasadniając wybór 3–4 parametrami.

## Slide 14
SPRAWDŹ SIĘ
Pytania na koniec lekcji
1
Co oznacza „Peak 10% Window” w pomiarze jasności?
2
Dlaczego po kalibracji G7 ma niższą jasność niż przed?
3
Jaka wartość Delta E jest wystarczająca do pracy z kolorem?
4
Czym różni się retencja obrazu od wypalenia?
Źródła: RTINGS (test Samsung Odyssey G7), testufo.com, Lagom LCD Test
Notes: Pytanie 2: kalibracja ustawia jasność na komfortowe ok. 100 cd/m² dla pracy w pomieszczeniu.