## Slide 1
Monitory i ekrany · Lekcja 4
Monitor LCD
Ciekły kryształ, polaryzacja światła i matryca aktywna
Technikum · informatyk i programista · stan wiedzy: wrzesień 2026
Notes: Lekcja o zasadzie działania LCD. Rodzaje matryc (TN, IPS, VA) i podświetlenia omawiamy w lekcji 5. Pokaz: dwa filtry polaryzacyjne (np. z okularów 3D z kina) — obracając jeden, gasimy światło.

## Slide 2
LCD
Czym jest wyświetlacz ciekłokrystaliczny?
LCD (liquid-crystal display) nie świeci sam. Ciekły kryształ działa jak sterowana elektrycznie „żaluzja”, która zmienia polaryzację światła z podświetlenia.
Ciekły kryształ
Substancja o cechach cieczy i kryształu: płynie, ale jej cząsteczki mają uporządkowany kierunek.
Pole elektryczne
Napięcie na elektrodach obraca cząsteczki — zmienia się to, jak skręcają płaszczyznę polaryzacji światła.
Filtry
Polaryzator i analizator przepuszczają albo blokują światło. Filtr barwny nadaje kolor subpikselom.
Monitory i ekrany · Lekcja 4 · LCD
Notes: Kluczowe: w LCD kolor i jasność powstają przez **blokowanie** światła z podświetlenia, a nie przez jego emisję. Stąd problem z idealną czernią.

## Slide 3
FIZYKA
Polaryzacja światła
Światło niespolaryzowane
Fala świetlna drga we wszystkich kierunkach prostopadłych do kierunku ruchu.
Polaryzator
Przepuszcza tylko drgania w jednej płaszczyźnie — światło staje się spolaryzowane.
Dwa filtry skrzyżowane
Drugi filtr obrócony o 90° całkowicie blokuje światło. Ciekły kryształ „przekręca” polaryzację między nimi.
Test na lekcji: ekran LCD oglądany przez okulary polaryzacyjne ciemnieje, gdy przekręcimy głowę — bo LCD emituje światło spolaryzowane.
Monitory i ekrany · Lekcja 4 · LCD
Notes: Światło to fala elektromagnetyczna. Ekrany OLED też często mają polaryzator (redukcja odbić), więc efekt z okularami może wystąpić i tam.

## Slide 4
BUDOWA
Warstwy panelu LCD
Podświetlenie (LED) i warstwy rozpraszające
Polaryzator tylny
Szkło z tranzystorami TFT i elektrodami
Warstwa ciekłego kryształu
Filtr barwny R / G / B i elektroda wspólna
Polaryzator przedni (analizator) i powłoka ekranu
↓ Światło biegnie od podświetlenia (góra) do oka widza (dół).
Monitory i ekrany · Lekcja 4 · LCD
Notes: Stara prezentacja wymieniała cztery podstawowe elementy: komórki z ciekłym kryształem, elektrody, dwie folie polaryzacyjne i źródło światła. Tu dochodzą tranzystory TFT i filtr barwny, bez których nie byłoby kolorowego obrazu.

## Slide 5
ZASADA DZIAŁANIA
Jak piksel TN przepuszcza światło
Polaryzator: światło pionowe
→
Kryształ skręca polaryzację o 90°
→
Analizator poziomy: światło przechodzi
Napięcie na elektrodach
→
Kryształ się prostuje — brak skrętu
→
Analizator blokuje: piksel ciemny
Bez napięcia piksel jest jasny (normally white), z napięciem — ciemny. Pośrednie napięcia dają odcienie szarości.
Bez napięcia
Z napięciem
polaryzator / analizator (kreski = kierunek)
ciekły kryształ
kierunek polaryzacji światła
Monitory i ekrany · Lekcja 4 · LCD
Notes: Mikrorowki na powierzchniach szkła ustawiają cząsteczki pod kątem 90° względem siebie — cząsteczki tworzą skręconą wstęgę (Twisted Nematic). W wyświetlaczach odbiciowych światło dodatkowo odbija się od lustra i przechodzi drogę dwa razy.

## Slide 6
HISTORIA
Od odkrycia do telewizora
Rok | Wydarzenie
1888 | Friedrich Reinitzer przypadkiem odkrywa ciekły kryształ
1972 | Westinghouse patentuje kolorowy LCD z tranzystorami TFT
1982 | Seiko Epson — pierwszy kieszonkowy telewizor LCD
1995–1996 | pierwsze monitory TFT LCD (Hoshiden)
1999 | Sharp — telewizory LCD powyżej 10″
ok. 2007–2008 | telewizory LCD sprzedają się lepiej niż kineskopowe
2010 → | podświetlenie LED zastępuje świetlówki CCFL; potem Mini LED i RGB Mini LED
Monitory i ekrany · Lekcja 4 · LCD
Notes: Od odkrycia do telewizora w każdym domu minęło ponad 100 lat. Warto zwrócić uwagę, że „telewizor LED” to marketingowa nazwa LCD z podświetleniem LED.

## Slide 7
STEROWANIE
Jak wybrać piksel?
Bezpośrednie
Każdy segment ma własny przewód. Tylko przy kilku segmentach — np. wyświetlacz 7-segmentowy w zegarku.
Matryca pasywna
Piksel na przecięciu wiersza i kolumny. Wyświetlacz skanowany po kolei — wolny, słaby kontrast (STN).
Matryca aktywna (TFT)
Każdy subpiksel ma własny tranzystor, który trzyma napięcie, gdy skanowana jest reszta ekranu.
Monitor 4K ma 3840 × 2160 × 3 ≈ 24,9 mln subpikseli — i tyle samo tranzystorów TFT.
Monitory i ekrany · Lekcja 4 · LCD
Notes: Ten sam podział dotyczy OLED: PMOLED (pasywne, małe wyświetlacze np. 0,96″ do Arduino) i AMOLED (aktywne — telefony, telewizory).

## Slide 8
RODZAJE PANELI
Transmisyjne, odbiciowe i transrefleksyjne
najpopularniejsze
Transmisyjne
Podświetlenie z tyłu, oglądamy z przodu. Monitory, telewizory, telefony. Słabo widoczne w słońcu.
bez podświetlenia
Odbiciowe (reflektywne)
Lustro na dnie odbija światło z otoczenia. Kalkulatory, zegarki, liczniki — prawie zerowy pobór mocy.
hybryda
Transrefleksyjne
Działają w obu trybach: z podświetleniem w ciemności, z odbiciem w słońcu. Nawigacje, urządzenia terenowe.
Monitory i ekrany · Lekcja 4 · LCD
Notes: Stara prezentacja miała literówkę „administracyjny” zamiast „transrefleksyjny”. Wyświetlacze odbiciowe pracują zwykle w trybie biernym — najlepiej widać je w jasnym otoczeniu.

## Slide 9
BUDOWA
Piksel i subpiksele
RGB stripe
Najczęstszy układ w LCD: trzy pionowe paski R, G, B. Dobrze współpracuje z wygładzaniem tekstu (ClearType).
BGR i inne
Odwrócona kolejność albo nietypowe układy (np. w OLED) mogą dawać kolorowe obwódki liter.
Natywna rozdzielczość
LCD ma stałą liczbę pikseli. Inna rozdzielczość jest skalowana — obraz robi się rozmyty.
Monitory i ekrany · Lekcja 4 · LCD
Notes: Najlepiej ustawić w systemie rozdzielczość natywną i ewentualnie powiększyć interfejs (skalowanie 125%, 150%) zamiast zmniejszać rozdzielczość.

## Slide 10
PORÓWNANIE
LCD kontra CRT
Cecha | LCD | CRT
Wymiary i masa | cienki i lekki | głęboki i ciężki
Zużycie energii | kilkukrotnie mniejsze | wysokie
Migotanie | brak (poza PWM) | tak, przy niskim odświeżaniu
Geometria | idealnie płaski obraz | zniekształcenia, zbieżność
Rozdzielczość | jedna natywna | dowolna
Czerń, kąty | zależą od matrycy | bardzo dobre
Wady fabryczne | martwe i zablokowane piksele | wypalanie luminoforu
Monitory i ekrany · Lekcja 4 · LCD
Notes: Tabela porządkuje listę cech ze starej prezentacji. Czas reakcji wczesnych LCD (smużenie) to dziś problem głównie tanich matryc VA.

## Slide 11
LCD DZIŚ
Czy LCD ma jeszcze przyszłość?
Wciąż większość rynku
Telewizory, monitory biurowe, laptopy, samochody — LCD jest tańsze i nie wypala się.
Nowe podświetlenie
Mini LED i RGB Mini LED dają kontrast i kolory bliskie OLED przy wyższej jasności.
Specjalne LCD
Szybkie matryce e-sportowe 500 Hz+, LCD w szybach samochodów, sterowane szkło PDLC („inteligentne szyby”).
Monitory i ekrany · Lekcja 4 · LCD
Notes: Mimo popularności OLED w telefonach i monitorach premium, LCD pozostaje podstawą tańszych i średnich urządzeń. Rozwój przeniósł się z samego kryształu na podświetlenie.

## Slide 12
SPRAWDŹ SIĘ
Pytania na koniec lekcji
1
Dlaczego LCD nie potrafi pokazać idealnej czerni?
2
Po co w matrycy aktywnej każdy subpiksel ma tranzystor?
3
Co się stanie, gdy zdejmiemy z LCD przedni polaryzator?
4
Dlaczego ustawiamy rozdzielczość natywną monitora?
Źródła: materiały producentów paneli, historia LCD (Reinitzer, Westinghouse, Sharp)
Notes: Pytanie 3: ekran będzie świecił równomiernie na biało — obraz zobaczymy tylko przez filtr polaryzacyjny.